УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО

«Агалатовское сельское поселение»

Сидоренко В.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации на ликвидацию взрывопожароопасного производственного объекта по адресу:

Ленинградская область, дер. Вартемяги, котельная № 16

| № п/п | Перечень основных данных | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для выполнения работ | Адресная программа 2013 г. |
| 2. | Заказчик | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» |
| 3. | Подрядчик |  |
| 4. | Вид строительства | Ликвидация взрывопожароопасного производственного объекта на основании ст. 8 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. |
| 5. | Стадия проектирования | Проектная документация на ликвидацию объекта |
| 6. | Наименование объекта | Котельная № 16 |
| 7. | Назначение объекта | Отопительная котельная |
| 8. | Основное оборудование | Два котла, газовое и тепломеханическое оборудование, мазутное хозяйство, металлическая дымовая труба |
| 9. | Выполняемые Подрядчиком разделы проекта | Разработка проектной документации на следующие виды работ: 9.1 Организационно-технические мероприятия и подготовительные работы 9.2 Ликвидация газоиспользующего оборудования котельной (котлы – 2 шт.), тепломеханического оборудования котельной 9.3 Ликвидация металлической дымовой трубы. 9.4 Ликвидация мазутного хозяйства. 9.5 Ликвидация трубопровода пара 9.6 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 9.7 Выдача рекомендаций по усилению конструкций здания котельной (при необходимости) |
| 10. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 10.1 Проектная, исполнительная и эксплуатационная документация объекта 10.2 Генеральный план участка котельной 10.3 Свидетельство о государственной регистрации права 10.4 Решение о ликвидации объекта в соответствии с адресной программой на 2013 год. |
| 11. | Особые условия | 11.1 Наружные инженерные сети и здание котельной в объем проектной документации не входит 11.2 Организация, разрабатывающая проектную документацию, должна иметь свидетельство СРО о допуске на данный вид работ 11.3 Организация, осуществляющая экспертизу промышленной безопасности, должна иметь лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности |
| 12. | Срок и условия выполнения работ | 12.1 Сорок пять рабочих со дня подписания муниципального контракта 12.2 Сопровождение заключения экспертизы промышленной безопасности в Северо-Западное управление Ростехнадзора осуществляется экспертной организацией |