УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО

«Агалатовское сельское поселение»

____________________

Сидоренко В.В.

Техническое задание на выполнение работ по демонтажу дымовой трубы котельной №65 д. Агалатово

Технические характеристики трубы
Геометрические размеры трубы:
• Высота трубы составляет – 26 М
• Толщина трубы составляет:
o Внутренний диаметр в основании – 2,0 м
o Диаметр в оголовке наружный – 2100, внутренний – 1600
o Диаметр основания – 3,8 м.
           ​Количество колец – 15 шт.
​​Светофорная площадка – отсутствует.
​​Лестница – отсутствует
​Газоход подземный L=12м., сечение – 1500х 1200, толщина стен – 500мм.
​Требования : Вывоз на официальную свалку с предоставлением справки.
 
Примечание : в радиусе 10м капитальные строения ,разборки должна проходить внутрь ствола и выемкой лома из колодца .труба находится в аварийном состоянии.

Срок выполнения работ не более 10 дней с момента подписания муниципального контракта.

Работа должна проводиться в соответствии с требованиями безопасности , а также необходимыми допусками на производство высотных работ.