Техническое задание

На  выполнение  работ по изготовлению и установке ограждений к трем скважинам, расположенных в Жилгородке д. Агалатово.

Работы должны быть выполнены в полном соответствии со сметной документацией. Материалы должны быть новые, сертифицированы.

- металлические конструкции для ограждения 245п.м.

- секция заборная 3000х1600+столб 79шт.

- воротаразмером6000х1600мм 3шт.

- калитка размером 1000х1600 3шт.

Конструкция секций,ворот,калиток:

- обвязка профильная труба 40х20х2.

- заполнение профильная труба15х15х2.

- столбы 60х60х4(h3м).

- грунтовка хсо10.

- окраска в 2слоя хс710

В стоимость входит изготовление,  монтаж, установка и земляные работы.

Срок выполнения работ не более 7 рабочих  дней с момента подписания муниципального контракта.