Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| / ( ) / |  | / ( ) / |
| «____»______________201 г. |  | «____»______________201 г. |

локальный сметный расчет №

«Ограждение трех скважин , расположенных в Жилгородке д. Агалатово»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | ТЕРЛО 2009 , с индексами августа 2012 г. |

| Сметная стоимость работ:________________________ | 499 971 | руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: ______________________________ | 443,22 | чел.час. |
| Средcтва на оплату труда: _________________________ | 64 576 | руб. |
| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш. | риалы | единич. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ограждение (Строительные) |
| 1 | ТЕР07-01-054-11 | Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 2,45 100 м ограды | 15547,17 2790,68 | 3106,92 586,81 | 9649,57 | 38 090,57 | 6 837,17 | 7 611,95 1 437,68 | 23 641,45 | 154,78 22,94 | 379,21 56,2 |
|  | (103-1512) | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60x60 мм, толщина стенки 4 мм | 161,7 м | (229,06) |  | (229,06) | (37 039,00) |  |  | (37 039,00) |  |  |
|  | 4932 | ИНДЕКС: С,07-01-054-11 / Итого по строке в тц |  | 8,06 | 6,25 8,06 | 2,57 2,57 | 200 479,81 | 55 107,59 | 47 574,69 11 587,70 | 97 797,53 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 111% |  |  |  | 74 031,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | 68% |  |  |  | 45 352,80 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических 6000 * 1600мм | 0,03 100 шт. | 65172,88 35913,10 | 14856,93 2760,94 | 14402,85 | 1 955,19 | 1 077,39 | 445,71 82,83 | 432,09 | 1940,2 108,87 | 58,21 3,27 |
|  | (201-8240) | Панели ворот сварные из стержней диаметром 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,74х1,87=3,25 м2, ПМ 7В (серия 3.017-1) | 3 шт | (15981,61) |  | (15981,61) | (47 944,83) |  |  | (47 944,83) |  |  |
|  | (103-1512) | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60x60 мм, толщина стенки 4 мм | 6,3 м | (229,06) |  | (229,06) | (1 443,08) |  |  | (1 443,08) |  |  |
|  | 4936 | ИНДЕКС: С,07-01-055-01 / Итого по строке в тц |  | 8,06 | 6,21 8,06 | 5,74 5,74 | 63 319,73 | 8 683,76 | 2 767,86 667,61 | 51 868,11 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 111% |  |  |  | 10 380,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | 68% |  |  |  | 6 358,93 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР07-01-055-09 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 0,03 100 шт. | 1631,37 1251,40 | 137,18 0,00 | 242,79 | 48,94 | 37,54 | 4,12 0,00 | 7,28 | 77,39 0 | 2,32 0 |
|  | (201-8255) | Полотна калиток сварные из стержней диаметром 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,87=2,34 м2, КМ 7В (серия 3.017-1) | 3 шт | (6025,57) |  | (6025,57) | (18 076,71) |  |  | (18 076,71) |  |  |
|  | 4944 | ИНДЕКС: С,07-01-055-09 / Итого по строке в тц |  | 8,06 | 5,64 8,06 | 2,98 2,98 | 18 424,21 | 302,57 | 23,24 0,00 | 18 098,40 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 111% |  |  |  | 335,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | 68% |  |  |  | 205,75 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР13-03-004-02 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759 [за 2 раза (Кз=2; Кэм=2; Кзм=2; Км=2; Кзт=2)] | 0,69 100 м2 окрашиваемой поверхности | 673,91 43,34 | 7,90 0,19 | 622,67 | 929,99 | 59,81 | 10,90 0,26 | 859,28 | 5,04 0,02 | 3,48 0,01 |
|  | 6534 | ИНДЕКС: С,13-03-004-02 / Итого по строке в тц |  | 8,06 | 4,12 8,06 | 4,24 | 4 170,33 | 482,07 | 44,91 2,10 | 3 643,35 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 77% |  |  |  | 372,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | 56% |  |  |  | 271,14 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  | 41 025 | 8 012 | 8 073 1 521 | 24 940 |  | 443,22 59,48 |
| Основные материалы в тц |  |  |  |  | 104 504 |  |  | 104 504 |  |  |
| Итого по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 286 395 | 64 576 | 50 411 12 257 | 171 408 |  | 443,22 59,48 |
| В т.ч. основные материалы в тц |  |  |  |  | 104 504 |  |  | 104 504 |  |  |
| НР и СП в текущих ценах |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-07 р.1 п.1-4,6,7) | 111% |  |  |  | 84 748 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-13) | 77% |  |  |  | 373 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  | 85 120 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 371 515 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-07 р.1 п.1-4,6,7) | 68% |  |  |  | 51 917 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-13) | 56% |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  | 52 189 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  | 423 704 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |
| Итого по смете в текущих ценах |  |  |  |  | 286 395 | 64 576 | 50 411 12 257 | 171 408 |  | 443,22 59,48 |
| В т.ч. основные материалы в тц |  |  |  |  | 104 504 |  |  | 104 504 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  | 423 704 |
| НДС |  | 18 | 76 267 |
| ВСЕГО |  |  | 499 971 |

| Составил |  | / / |
| --- | --- | --- |
| Проверил |  | / / |