| СОГЛАСОВАНО Руководитель организации Подрядчика __________________/____________/ «____»__________________2013 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ____________________/ В.В. Сидоренко / «____»__________________2013 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставку оборудования, выполнению монтажных

и пуско-наладочных работ по построению элементов

местной системы оповещения

муниципального образования «Агалатовское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

и подключение ее к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Наименование создаваемой системы оповещения. Местная система оповещения (далее -МСО) муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Основания для проектирования.

- Федеральный закон от 12.02.1998  № 28-ФЗ "О гражданской обороне";

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

- Постановление Правительства РФ от 1 марта 1993 № 177 "Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени";

- Постановление Правительства РФ от 1 марта 1993 № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов";

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 № 1544-р "Об обеспечении своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время";

- Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 7 декабря 2005  № 877/138/597 "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения";

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10.10.2000 № 508 "О программе реконструкции систем оповещения гражданской обороны на территории Российской Федерации до 2010 года";

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «от 25 июля  2006 № 422/90/376 "Об утверждении положения о системах оповещения населения»;

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 8 октября 2001 № 433 "О принятии на снабжение комплекса технических средств оповещения П-166";

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»;

- Приказ комитета правопорядка и безопасности от 14.03.2011г. № 5 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 30 октября 2007  № 269 «Об утверждении перечня зданий и помещений, которые требуется оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе и локальными системами оповещения о чрезвычайных ситуациях на центральные пункты связи пожарных частей территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, расположенных на территории Ленинградской области».

- Постановление Правительства Ленинградской области №6 от 25 октября 2001 года «О территориальной системе централизованного оповещения гражданской обороны Ленинградской области».

- Проект Реконструкции Территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ленинградской области 8-151/07.П и рабочая документация 8-151/07.Р, выполненная ООО «Комлинк».

- Проект и рабочая документация Корректировки проекта по реконструкции территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Ленинградской области ЦТБ.23.05.11.16-СС, выполненного ЗАО «Центр техногенной безопасности «АРГХОН».

- Проект и рабочая документация Муниципальное образование «Агалатовское сельское поселение Всеволожского района Ленинградской области». Местная система оповещения. Подключение МСО к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения Ленинградской области ЦТБ.358.09.12-СС, выполненный ЗАО ЦТБ «АРГХОН»;

- Технические условия на создание местной системы оповещения и сопряжения с РАСЦО Ленинградской области от 11.10.2012 №483/ТУ, выданные ГКУ «Управление гражданской защиты Ленинградской области»;

- Техническое задание создание (реконструкцию) МСО муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и подключение ее к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения (ТАСЦО) Ленинградской области.

1.3. Цель создания: Создание (реконструкция) местной системы оповещения муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области на основании технических решений, принятых в  проекте и рабочей документации на создание (реконструкцию) местной системы оповещения в целях совершенствования системы информирования органов управления и населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Совершенствование и повышение устойчивости функционирования  системы информирования органов управления и населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и дальнейшее развитие систем оповещения на базе современных технических средств. Обеспечение готовности и эффективности функционирования районной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального  района Ленинградской области. Своевременное доведение до населения и органов исполнительной власти информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. Замена оборудования, выработавшего установленный ресурс;

1.4. Этапы создания МСО.

1.4.1. Очередность проведения реконструкции МСО в муниципальном образовании «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с проектной и рабочей документацией определен порядок выполнения работ по созданию местной системы оповещения. Настоящим техническим заданием предусматривается создание следующих элементов (систем) МСО муниципального образования:

монтаж точечной системы оповещения по адресу:

- Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово д. 158 (здание администрации).

Создание точечной системы оповещения включает в себя работы по поставке оборудования, материалов, проведению монтажных и пуско-наладочных работ, а также проведение организационных мероприятий для проведения комиссии по приемке в эксплуатацию, как отдельных элементов системы оповещения, так и комплекса в целом.

1.5. Заказчик: Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области. 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, д.158

1.6. Подрядчик: Подрядчик определяется на конкурсной основе (или способом запроса котировок).

1.6.1. Требования к Подрядчику:

1.6.1.1. Для выполнения требований настоящего технического задания компетентность Подрядчик должна быть подтверждена соответствующими документами*:

- с целью обеспечения качества и полноты подготовки исполнительной и эксплуатационной документации - свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние, на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих проектирование, с видами работ:

работы по разработке специальных разделов проектной документации:

инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.6.1.2. Для привлечения специализированных организаций для выполнения отдельных видов работ в соответствии с п.1.6 настоящего технического задания Подрядчик должен иметь допуск:

к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или Заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

- с целью обеспечения качества и полноты, выполняемых монтажных и пуско-наладочных работ - свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние, на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, с видами работ:

устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения;

монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

монтаж оборудования сооружений связи;

пусконаладочные работы коммутационных аппаратов.

пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

1.6.1.3. Для привлечения специализированных организаций для выполнения отдельных видов работ в соответствии с п.1.6 настоящего технического задания Подрядчик должен иметь допуск:

к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или Заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). Здания и сооружения объектов связи;

- об обучении специалистов на заводе-изготовителе основного оборудования П-166 «Заря» ФГУП КЗТА и П-166ВАУ ООО «Элес»;

- о праве владения, аренды или предоставления в форме оказания услуги частотного ресурса в диапазоне частот, указном в проектной документации и используемом для проведения пуско-наладочных работ при вводе элементов местной системы оповещения в эксплуатацию.

* Документы должны быть предоставлены Подрядчиком до начала выполнения работ при подписании муниципального контракта.

1.7. Сроки выполнения работ по созданию местной системы оповещения.

1.7.1. Выполнение комплекс работ по созданию элементов МСО, указанных в п.1.4 настоящего технического задания 3 квартал 2013года;

Конкретные сроки по выполнению каждого из этапов работ указываются в календарном графике, являющимся обязательным приложением к муниципальному контракту.

2. Основные требования, предъявляемые к выполнению работ.

2.1. Работы по созданию (реконструкции) местной системы оповещения муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области должны производиться в полном соответствии с техническими решениями, принятыми в проекте и рабочей документации указанными в пункте 1.2. настоящего технического задания. Отступления от проектной и/или рабочей документации допускаются только в случае согласования с Заказчиком при обязательном внесении изменений в проект силами проектной организации, при этом все расходы по изменению проектной и/или рабочей документации возлагаются на Подрядчика. Любые изменения, вносимые в проект не должны препятствовать обеспечению полного программного и аппаратного сопряжения местной системы оповещения муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с вышестоящим и ранее спроектированными нижестоящими звеньями системы оповещения.

2.2. Поэтапная сдача работ. По окончании монтажа и проведению пуско-наладочных работ оборудования каждого из элементов (систем) производится испытание смонтированного элемента МСО. По окончании монтажных работ по всем этапам производится комплексное испытание МСО, с контролем сопряжения ее с вышестоящим и построенными к моменту сдачи нижестоящими звеньями РАСЦО ЛО с контролем доведения сигналов от пунктов управления до оконечных средств оповещения.

2.3. Объемы выполняемых работ:

2.3.1. По монтажу точечной системы оповещения:

2.3.1.1.Установка станционного усилительно-коммутационного оборудования;

2.3.1.2. Установка радиостанции и контроллера, подключение к усилительно-коммутационному оборудованию;

2.3.1.3. Выбор места установки, монтаж, юстировка и включения антенно-фидерного устройства (включая установку антенной мачты или антенного кронштейна);

2.3.1.4. Установка и включение рупорных громкоговорителей, ориентация в соответствии с расчетными параметрами, указанными в проекте;

2.3.1.5. Монтаж линейных сооружений (кабель снижения антенны, линии оповещения, линия электропитания);

2.3.1.6. Установка автоматических выключателей, приборов учета электроэнергии, подключение к распределительной электрической сети объекта;

2.3.1.7. Программирование радиостанции универсальным профилем версии не ниже 1.1, выбор необходимых уровней сигнала и групп в режиме DMO и TMO;

2.3.1.8. Программирование декодера УСРС стандартным и тестовым набором команд, а также индивидуальных команд МСО (при наличии);

2.3.1.9. Программирование локализатора повреждений в соответствии с расчетными и измеренными параметрами импеданса линий;

2.3.1.10. Комплексные измерения и пусконаладка ТСО (измерение импеданса линий, КСВ антенного тракта, уровня сигнала диспетчерской станции (при наличии) проверка защиты от джиттера, радиоэха, контроль азимута юстировки антенны);

2.3.1.11. В случае готовности районного звена МСО произвести контроль запуска ТСО с диспетчерской станции;

2.3.1.12. Выпуск исполнительной и эксплуатационной документации.

3. Дополнительные требования, предъявляемые к выполнению работ.

3.1. Гарантийные обязательства. Гарантийный срок на поставляемое оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев со дня проведения комплексного испытания системы и подписания актов приемки выполненных работ.

3.2. Обеспеченность Подрядчика нематериальными ресурсами. С целью обеспечения требований  п.п. 6, п. 4, статьи 41.6 федерального закона 94-фз от 21.07.2005 к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ в части касающейся обеспечения качества пуско-наладочных работ оборудования, для проведения гарантийного обслуживания Подрядчик должен иметь в штате обученных специалистов для проведения ремонта оборудования на территории Ленинградской области (основание: Приказ МЧС РФ № 877, Мининформсвязи РФ № 138, Минкультуры РФ № 597 от 07.12.2005 "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения" о допуске к работе подготовленных специалистов). Факт наличия специалистов должен быть подтвержден документально заводом-изготовителем основного оборудования для построения РАСЦО ЛО П-166 или уполномоченной заводом-изготовителем организацией.

Документы, подтверждающие  квалификацию кадрового состава Подрядчика (не менее 5 чел.) на выполнение работ:

по  установке, монтажу, пуско-наладке КТСО П-166 в звене управления: субъект федерации - городской округ - муниципальный район - потенциально опасный объект.

организации технической эксплуатации КТСО П-166, техники безопасности.

проведение ремонтных работ и регламентных работ на аппаратуре КТСО П-166.

назначение и состав  комплекса технических средств П-166ВАУ серии СГС-22-М;

организация эксплуатационно-технического обслуживания КТС П-166ВАУ;

ведение эксплуатационной документации систем оповещения.

Также для проведения пуско-наладочных работ Подрядчик должен обладать правом владения, аренды или предоставления в форме оказания услуги частотного ресурса в диапазоне частот, указном в проектной документации и используемом для проведения пуско-наладочных работ при вводе элементов местной системы оповещения в эксплуатацию.

3.3. Обеспеченность Подрядчика материальными ресурсами. Для обеспечения настройки тракта Подрядчик должен предоставить сведения  о нахождении на балансе предприятия средств измерения, прошедших должным образом метрологическую поверку, необходимых для настройки основного оборудования и в объеме  требований технологических карт основного оборудования

3.4. Местная система оповещения (равно как и ее элементы) должна аппаратно и программно сопрягаться с Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения Ленинградской области, а также местными системами оповещения Муниципальных образований 2-го уровня, на территории которого она расположены.

3.5. При проведении пуско-наладочных работ, а также индивидуальных и комплексных испытаний с включением радиопередающих средств обязательно уведомление и согласование проведения данного вида работ с организацией, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание и администрирование адресного пространства РАСЦО ЛО – ЗАО РКЦ «Системы безопасности». Распределение адресов при этом должно быть проведено заранее и согласовано с вышеуказанной организацией.

4. Исполнительная документация. По окончании каждого из этапов оформляется исполнительная документация в составе: исполнительные схемы и чертежи, протоколы измерений импеданса, электропитающих сетей, коэффициента стоячей волны, акты на скрытые работы (при наличии), акты входного контроля, акты индивидуальных и комплексных испытаний. Вся исполнительная документация передается в адрес Заказчика в 2-х экземплярах (оригинал и копия).

5. Заключительные положения. Оценка выполнения требований, корректировка отдельных положений настоящего технического задания, графиков выполнения работ и прочих условий, влияющих на полноту и своевременность выполнения требований настоящего технического задания выполняется исключительно по согласованию с ГКУ «Управление ГЗ Ленинградской области» и Заказчиком.