УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

МО «Агалатовское сельское поселение»

________________Сидоренко В.В.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дорожных знаков для нужд

МО «Агалатовское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Предмет: поставка дорожных знаков с комплектами креплений для нужд Муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в количестве указанном в п. 1.1. настоящего технического задания.

1.1 Поставщик осуществляет поставку следующих товаров:

| № | Наименование | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожный знак 1.23 «Дети» повышенной видимости, II-ого типоразмера, тип пленки Б | 4 |
| 2 | Дорожный знак 1.17 «Искусственная неровность» II-ого типоразмера, тип пленки Б | 10 |
| 3 | Дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» II-ого типоразмера, тип пленки Б | 10 |
| 4 | Дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» II-ого типоразмера, тип пленки Б | 15 |
| 5 | Дорожный знак 5.19.1 «Пешеходный переход» повышенной видимости II-ого типоразмера, тип пленки Б | 32 |
| 6 | Дорожный знак 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной видимости II-ого типоразмера, тип пленки Б | 32 |
| 7 | Дорожный знак 5.20 «Искусственная неровность» II-ого типоразмера, тип пленки Б | 10 |
| 8 | Дорожный знак 5.22 «Конец жилой зоны» II-ого типоразмера, тип пленки Б | 2 |
| 9 | Дорожный знак 7.1 «Пункт первой медицинской помощи» II-ого типоразмера, тип пленки Б | 3 |
| 10 | Дорожный знак 7.6 «Телефон» II-ого типоразмера, тип пленки Б | 3 |
| 11 | Дорожный знак 8.1.1 «Расстояние до объекта» II-ого типоразмера, тип пленки Б | 2 |
| 12 | Дорожный знак 8.2.1 «Зона действия» II-ого типоразмера, тип пленки Б | 3 |
| 13 | Дорожный знак 8.2.6 «Зона действия» II-ого типоразмера, тип пленки Б | 9 |
| 14 | Стойка оцинкованная D76мм L4,0м | 48 |
| 15 | Стойка оцинкованная D76мм L4,5м | 21 |
| 16 | Стойка оцинкованная D76мм L5,0м | 12 |
| 17 | Полухомут d 76х2 мм | 592 |
| 18 | Болт оцинкованный М8х40 оцинкованная | 592 |
| 19 | Гайка М8 оцинкованная | 592 |
| 20 | Шайба оцинкованная 125А 8 мм/шт | 1184 |

2. Начальная (максимальная) цена контракта, включая НДС: 474 119,00 руб.

3. Сроки поставки: 14 календарных дней с момента подписания государственного контракта.

4. Технические характеристики:

Поставляемые дорожные знаки должны соответствовать требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (утв. приказом Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии от 15.12.04г. N 121-ст) и требованиям настоящего технического задания

Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обеспечивать стабильные условия максимальной видимости знаков в светлое и темное время суток.

Типоразмер знаков – II, тип световозвращающей пленки – Б. Световозвращающая пленка, применяемая для изготовления знаков, должна быть сертифицирована на территории Российской Федерации на соответствие требованиям ГОСТ Р 52290-2004, предъявляемым к пленке типа Б.

Подоснова дорожного знака должна быть оцинкованной с указанием:

- номера знака в соответствии ГОСТ  Р 52290-2004;

- номера Государственного контракта;

- наименование производителя;

- год изготовления и установки;

Для увеличения жесткости контура, дорожный знак должен  иметь:

- двойную отбортовку шириной не менее 10 мм по прямым сторонам знака;

- одинарную на закругленных частях;

- дополнительное ребро жесткости с двойной отбортовкой, обеспечивающее сопротивление деформации;

- круглые знаки должны иметь двойную отбортовку по всей длине окружности и ребро жесткости с двойной отбортовкой.

Крепежные элементы, предусмотренные для монтажа дорожно-знаковой информации должны быть выполнены из оцинкованной стали толщиной 2,0 мм, должны обеспечивать:

- надежность крепежного соединения с поверхностью знака;

- не искажать геометрию дорожного знака в пределе (± 1 мм);

- исключать поворот дорожного знака вокруг стоечной оси;

-.обеспечивать возможность крепления к различным видам поперечного    сечения стоек для монтажа дорожных знаков.

-.элементы крепления знака не должны искажать информацию на его лицевой поверхности;

Все детали и сборочные элементы знаков и щитов должны иметь защитное антикоррозийное покрытие серого цвета.

Стойка знака представляет собой оцинкованную трубу, изготовленную по ГОСТ 10704-91, диаметром 76 мм, толщина металла стоек дорожных знаков 3,5 мм.

Типовые дорожные знаки должны изготавливаться из оцинкованного листового металла толщиной 0,8 мм.

Крепление знаков должно быть выполнено при помощи бандажной ленты с замком, иметь не менее 2-х крепежей на подоснове.

Окантовка знаков 1.23 и 5.19.1(2) изготавливаются на флуоресцентной основе, с применением пленки типа В (пленка с очень высокой интенсивностью световозвращения, имеющая оптическую систему из микропризм) согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

5. Требования к упаковки и маркировки дорожных знаков:

Дорожные знаки должны быть упакованы, в целях предотвращения их от повреждений во время транспортировки и хранения.

6. Гарантия качества:

Поставщик предоставляет гарантию на дорожные знаки не менее 24 месяцев и не менее срока гарантии производителя со дня поставки дорожных знаков, а так же на период эксплуатации в пределах указанного срока.

Гарантийный ремонт осуществляется по заявке Заказчика (заявка передается ответственному лицу Поставщика при помощи факсимильной связи, электронной почты. После получения заявки, Поставщик в течение 24 часов высылает подтверждение принятия заявки (подтверждение передается ответственному лицу Заказчика по средствам факсимильной связи и электронной почты). Гарантийный ремонт осуществляется с выездом на место установленных дорожных знаков в течение 24 часов после принятия Поставщиком заявки.

В случае невозможности устранения неисправности на месте установленного дорожного знака, Поставщик предоставляет Заказчику дорожный знак, отвечающий техническим характеристикам настоящего технического задания на время гарантийного ремонта (транспортировка, демонтаж, монтаж выполняется силами и средствами Поставщика). Гарантийный ремонт неисправных дорожных знаков осуществляется Поставщиком в течение 3 календарных дней.

После выполнения гарантийного ремонта Поставщик информирует Заказчика помощи факсимильной связи или электронной почты об устранение недостатков. Проверка качества гарантийного ремонта осуществляется ответственными лицами Заказчика и Поставщика по месту установленного отремонтированного дорожного знака.

Срок гарантии на отремонтированные дорожные знаки увеличивается на срок нахождения дорожного знака в ремонте.

В случае невыполнения сроков гарантийного ремонта Поставщику выставляется штраф в размере 5% от стоимости оборудования, предоставленного для гарантийного ремонта, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока гарантийного ремонта.