Техническое задание

на поставку базового оборудованиям и

выполнения работ по пуско-наладке и настройке оборудования

для построения ЕДДС  МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Обращаем внимание, что все указания на товарные знаки, встречающиеся в Спецификации, следует читать в следующей редакции: « ….. либо эквивалент».

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интеллектуальный абонентский шлюз под управлением программного коммутатора. Интеллектуальный абонентский шлюз должен представлять собой устройство сопряжения с сетью передачи данных по протоколу IP, выполняющее функции преобразования голосовой, видео- и мультимедиа информации, поступающей со стороны сети связи общего пользования в пакеты IP. Шлюз должен осуществлять кодирование информации, эхокомпенсацию, упаковку речевой информации в пакеты RTP/UDP/IP, а также обратные преобразования. Шлюз должен обрабатывать и преобразовывать сигнальные сообщения систем сигнализаций, использующих технологию коммутации каналов в сигнальные сообщения систем сигнализаций, использующих технологию коммутации пакетов информации.. Требования к основным характеристиками шлюза: Интерфейсы взаимодействия с внешней сетью - 10/100BaseT, 100BaseFX, 1Е1 Абонентские интерфейсы - 48FXS, 16 FXO, 4 КТЧ Поддерживаемые протоколы сигнализации - SIP, SIP-I Megaco/H.248, EDSS-1, SS7 Размер кассеты - 19" 1U Электропитание - 48В DC, 220В AC Количество обслуживаемых IP абонентов в стандартной комплектации - до 2000 абонентов Шлюз должен поддерживать 16 портов FXO, 48 портов FXS, 2 потока Е1, 60 каналов VoIP | шт. | 1 | Не позднее 31.12.2013 г. |
| 2 | Модуль интерфейсов FXO для интеллектуального абонентского шлюз под управлением программного коммутатора. Модуль должен обеспечивать поддержку16-ти интерфейсов FXO. | шт. | 1 | Не позднее 31.12.2013 г |
| 3 | Кабель для интеллектуального шлюза. Кабель длиной 5 м. для подключения 48 абонентских линий | шт. | 1 | Не позднее 31.12.2013 г |
| 4 | Персональный компьютер РМО ЕДДС/ДДС в следующей конфигурации: Тип корпуса – MiniTower; Процессор: - не менее 2-ядер - частота не менее 3 ГГц; Тип памяти DDR3; объем памяти: не менее 2 ГБ; Объем жесткого диска: не менее 500Гб; скорость не менее 7200 об/мин; Привод DVD-RW Видеоадаптер - с двумя и более выходами для подключения монитора; - видеопамять не менее 512 Мб - не менее одного выхода DVI, VGA, HDMI Встроенная сетевая карта; Порты USB не менее 6 разъемов; Встроенный универсальный card-reader - поддержка типов карт: micro SDHC, SD, SDHC; Операционная система MS Windows 7 Professional или эквивалент Системный блок укомплектован слаботочными интерфейсными кабелями, кабелями электропитания. | шт. | 4 | Не позднее 31.12.2013 г |
| 5 | Монитор: От известного производителя. Тип экрана – ЖК TFT TN с диагональю не менее 21''; Разрешение не менее 1920х1080 точек; Яркость на менее 250 кд/м2; Динамическая контрастность не менее 10М:1; Время отклика пикселя не более 5 мс; Интерфейсы: DVI, HDMI, VGA; Встроенные аудио-колонки Монитор укомплектован слаботочными интерфейсными кабелями, кабелями электропитания. | шт. | 4 | Не позднее 31.12.2013 г |
| 6 | Клавиатура и манипулятор типа «мышь». Общие характеристики Интерфейс подключения – USB Трекбол - нет Цвет – черный Клавиатура: Конструкция - классическая Цифровой блок - есть Тип - мембранная Количество клавиш – 104 Мышь Тип - оптическая светодиодная Дизайн - для правой и левой руки Колесо прокрутки - есть Количество клавиш - 3 | шт. | 4 | Не позднее 31.12.2013 г |
| 7 | IP телефон РМО ЕДДС/ДДС Технические характеристики: Протокол - SIP Интерфейсы -WAN, LAN Подключение гарнитуры Три линии Встроенная телефонная книга Распознавание голосовой активности Определитель номера Удержание, ожидание вызова Громкая связь Поддержка NAT LCD-дисплей монохромный | шт. | 4 | Не позднее 31.12.2013 г |
| 8 | Блок питания для IP телефона РМО ЕДДС/ДДС | шт. | 4 | Не позднее 31.12.2013 г |

Гарантийные обязательства

Поставщик должен гарантировать соответствие качества сертифицированного оборудования, поставляемого для эксплуатации, требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, в том числе правил хранения, транспортирования и монтажа, установленных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня поставки.

В течение гарантийного срока Поставщик должен осуществлять безвозмездную замену или ремонт неисправного оборудования. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование со следами механических повреждений, а также на дефекты, возникшие вследствие не соблюдения условий и правил монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования оборудования.

Глава администрации

МО «Агалатовское сельское поселение»                                       В.В. Сидоренко