Техническое задание на аренду транспортного средства с экипажем

Необходимо транспортное средство  со следующими техническими характеристиками:

| № | Наименование техники | Характеристика техники, виды и сроки ипользования | Количество (шт.) | Количество м/ч, срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор погрузчик New Holland B115 (или эквивалент) предназначеный для выполнения земляных и погрузочно-разгрузочных работ малого объема, многофункциональная машина, соединяюшая в себе механический грузоподъемник (механическую лопату) и экскаватор. Экскаватор-погрузчик New Holland B115(или эквивалент) : должен использоваться при строительстве дорог, разработке глиняных месторождений, строительстве трубопроводов, ландшафтном дизайне. Навесное оборудование: Экскаватор-погрузчик New Holland B115 (или эквивалент) должен иметь различное навесное оборудование: гидромолот - для разрушения асфальта и бетона, а также для работы в тяжелых зимних условиях; гидропомпа - для откачивания воды; узкие ковши - для рытья траншей; трамбовка - для уплотнения грунта; и другое навесное оборудование. Все услуги по ремонту экскаваторов и установке навесного оборудования выполняет исполнитель. | Необходима многофункциональную машину, способная выполнять любые виды землеройных и погрузочных работ с большим ассортиментом навесного обородувания. Геометрические параметры и размеры экскаватора-погрузчика New Holland B115(или эквивалент) Длина в транспортном положении мм.- 5690 Колёсная база - мм.2200 Высота по верху кабины мм.- 2950 Габаритная ширина мм.- 2480 Высота по верху стрелы мм. - 3980 Угол cъезда, град - 23 Дорожный просвет мм.- 470 Характеристики необходимых ковшей экскаватора-погрузчика New Holland B115 (или эквивалент) Ширина, мм не менее 305 Объём, л не менее 80 Вес, кг 117 ЗАДНИЙ КОВШ (Стандартная рукоять/Телескопическая рукоять (мм)) Радиус копания на максимальной высоте 2350/2870 Угол свёртывания ковша, град 160/204 Максимальная высота копания 5807/6300 Максимальная глубина копания 4928/6093 Максимальная высота выгрузки 3972/4662 Максимальный радиус копания 5880/6950 ПОГРУЗОЧНЫЙ КОВШ (мм) Максимальная высота подъёма ковша - 4347 Глубина копания - 84 Максимальная высота до шарнирного пальца - 3480 Высота опрокидывания ковша -2740 Плечо выгрузки-812 Минимальное плечо загрузки 1340 Ширина стандартного ковша ёмкостью 1,2 м3 - 2400 Максимальная опрокидывающая сила, кН - 74 Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг 3500 Технические характеристики гидромолота Delta F6 Масса гидромолота, кг 395 Масса машины-носителя, т..6-10 Энергия единичного удара, Дж 1210 Частота ударов, уд./мин. 450-900 Расход масла, л/мин..40-80 Рабочее давление, МПа 13-15 Рабочая длина инструмента, мм.400 Диаметр инструмента, мм.75 Длина гидромолота, мм 1740 Гидропомпа для откачивания воды должна иметь производительность не менее 150 м3 в час. Экскаватор погрузчик New Holland B115 (или эквивалент) В должен иметь страховку по ОСАГО, должен быть в технически исправном состоянии, соответствовать всем установленным для него техническим требованиям с соблюдением норм технического обслуживания, текущего и капитального ремонта, своевременного прохождения технического осмотра с оформлением установленных документов. | 1 | (312 м/ч), с момента подписания муниципального контракта до 31.12.2013 г. |