Таблица10. Показатели энергоэффективности программы энергосбережения регулируемой организации на период 2016-2020 годы

| № пп. | Наименование мероприятия | Адрес объекта внедрения | Основная цель проведения работ | Источник финансирования | Период внедрения | Затраты, тыс.руб | Целевые показатели энергоэффективности мероприятия | Значения целевых показателей энергоэффективности | Экономия первичных ТЭР, энергоносителей за период, в нат.ед.изм. | Экономический эффект за период, тыс.руб., | Срок окупаемости затрат, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | на начало периода | на конец периода |  |  |  |
|  | Вид регулируемой деятельности: теплоснабжение (производство, передача и сбыт тепловой энергии) потребителям |
| I. | Технические мероприятия |
| 1.1. | Приведение режима работы сетевых насосов в соответствии с режимом отпуска тепловой энергии в сеть | Котельная №62,БМК 2,7;1,0;0,5 | Снижение удельных расходов электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | Собственные средства организации | 2016 | - | - | - | - | - | - | Динамика удельных расходов электрической энергии на отпуск 1 Гкал | 15,0 | 13,7 | 10,404 тыс. кВт*ч | 43,560 | 0 |
| 1.2. | Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения здания котельной путем замены лампы накаливания на светодиодную | Объекты теплохозяйства | Снижение потребности эл.энергии на собственные производственные нужды | Собственные средства организации | 2016 | 1,485 | 1,485 | - | - | - | - | Динамика потребления электрической энергии на производственные нужды | 0,6 | 0,08 | 1,095тыс. кВт*ч | 4,588 | 0,32 |
| 1.3 | Оптимизация режимов эксплуатации котлов | Котельная №62,БМК 2,7;1,0;0,5 | снижении потребления удельного расхода топлива на выработку | беззатратное | 2016 | 0 |  |  |  |  |  | снижении потребления энергетических ресурсов | 18,78 | 18,71 | 7,064 тыс м3 | 45,116 | 0 |
| 1.4 | Установка приборов учета тепловой энергии | д.Агалатово : Дома №№ 97,111,119,127,128, 147,205,206,207 | Снижение потребления тепловой энергии | Средства муниципального образования | 2016 | 452,0 | 452,0 | - | - | - | - | Снижение потребления тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 453,485 | 453,485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93,264 |  |
| II. | Организационные мероприятия |
| 2.1. | Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Персонал МП «Агалатово-сервис» | Информационное обеспечение выполнения мероприятий и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы | Собственные средства организации | 2016-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 453,485 | 453,485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93,264 |  |

Директор МП «Агалатово-сервис»                                             Батрашин П.В..

Экономист                                                                                     Иванов М.Ю