Техническое задание

на выполнение работ по  техническому обслуживанию  уличного освещения в д. Агалатово, д. Скотное, д. Касимово,  д. Вартемяги МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Перечень работ

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Контроль за техническим состоянием сетей уличного освещения. |
| 1. | Контрольный осмотр состояния сетей освещения. | 1 раз в неделю. |
| 2. | Визуальный осмотр состояния опор. | 1 раз в месяц |
| 3. | Визуальный осмотр кронштейнов. | 1 раз в месяц |
| 4. | Визуальный осмотр подкосов опор. | 1 раз в месяц |
| 5. | Контроль стрел провеса и расстояний до пересекаемых объектов. | 1 раз в месяц |
| 6. | Контроль за состоянием повторного заземления опор. | 1 раз в месяц |
| 7. | Контроль прокалывающих зажимов. | 1 раз в 3 месяца |
| 8. | Контроль функционирования устройств сети уличного освещения. | 1 раз в месяц |
| 9. | Контроль работоспособности сетевого оборудования (шкафов освещения в ТП). | 1 раз в 3 месяца |
| 10. | Контроль и коррекция времени срабатывания фотореле. | 1 раз в месяц |
| Текущие работы по эксплуатационному обслуживанию. |
| 1. | Поддержание в работоспособном состоянии не менее 95 % всех светильников | постоянно |
| 2. | Замена ламп с протиранием плафонов в светильниках групповым способом с условием горения минимум 95 % всех светильников. | Постоянно |
| 3. | Выполнение планово-предупредительных (профилактических) ремонтов. | 1 раз в 6 месяцев |
| 4. | Выполнение электротехнических испытаний и измерений изоляции. | 1 раз в 3 месяца |
| 5. | Выполнение электротехнических испытаний и измерений сопротивления заземляющих устройств. | 1 раз в 6 месяцев |
| 6. | Ведение журнала текущих работ и оформление протокола по электротехническим измерениям и испытаниям. | Постоянно |
| Другие работы. |
| 1. | Аварийно-восстановительные работы, связанные с действием природных явлений и третьих лиц. |  |
| 2. | Выполнение работ по включению и отключению праздничной иллюминации |  |

Ведомость объемов работ.

1. Количество светильников, шт. – 386

Условия выполнения  работ:

  - Выполнение требований и предписаний Ростехнадзора, принимаемых в пределах его полномочий, устранение нарушений действующих правил и норм, по вопросам эксплуатационно-технического обслуживания.

  - Выполнение работ должно производиться в строгом соответствии с нормативной и технической документацией, ГОСТ Р 50597-93, СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», ПУЭ, ПТЭЭП, «Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков городского тапа и сельских населенных пунктов. Минжилкомхоза РСФСР, 1990г., УДК 628.971.004.2», Правилами ТБ и охраны труда.

Срок выполнения работ- с 01.07.2012 г. и до 31.12.2012 года.

Заказчик:

Глава администрации                                                                    ___________В.В. Сидоренко