«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заместителя председателя комитета

по дорожному хозяйству Ленинградской области

_______________ С.Е. Алексеев

«____»_____________ 2019 года

ПРОТОКОЛ

технического совещания по рассмотрению проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери»            км 0 – км 2 во Всеволожском районе Ленинградской области».

Санкт-Петербург                                                         «_____» ______________ 2019г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

| Начальник отдела развития дорожной деятельности и территорий комитета по дорожному хозяйству ЛО Овчарук Д.А. Заместитель директора ГКУ «Ленавтодор» Начальник отдела перспективного проектирования ГКУ «Ленавтодор» Глазунов О.А. Костян К.А. Главный специалист отдела перспективного проектирования ГКУ «Ленавтодор» Клепиков Д.В. |  |
| --- | --- |

Рассмотрев проектно-сметную документацию по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери» км 0 – км 2 во Всеволожском районе Ленинградской области»

ПОСТАНОВИЛИ:

- Проектно-сметную документацию по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери» км 0 – км 2 во Всеволожском районе Ленинградской области» рекомендовать к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

| Вид строительства | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Автомобильная дорога |
| Протяженность | 1708,83 м |
| Категория дороги | II |
| Расчетная скорость движения/в населенном пункте | 120/60 км/час |
| Число полос движения | 2 |
| Ширина земляного полотна | 15,00 м |
| Ширина полосы движения | 3,75 м |
| Ширина проезжей части/в населенном пункте | 7,50/9,00 м |
| Ширина обочин | 3,75 м |
| Ширина укрепленной полосы/в населенном пункте | 0,75/- м |
| Ширина тротуара | 1,75 м |
| Тип конструкции дорожной одежды | Капитальный асфальтобетон |
| Мостовой переход |
| Ширина моста, м | 13 м |
| Длина моста, м | 42,7 м |
| Ширина тротуара | 1,5 м |
| Габарит | Г-11,5+2х1,5 |
| Нормативная нагрузка | А14, Н14 |
| Сеть дождевой канализации |
| Протяженность сети дождевой канализации | 924 м |
| Материал труб, диаметры | «Polycorr» диам.460/400 SN10; диам.338/300 SN10; диам.282/250 SN10; диам.230/200 SN10 |
| Сеть электроснабжения наружного освещения |
| Протяженность сети наружного освещения и линии присоединения к электрическим сетям (КЛ-0,4 кВ) | 1820 м |
| Опасные природные процессы и явления и техногенные воздействия на территории | сезонное подтапливание, морозное пучение |

- Экономические характеристики объекта капитального строительства

«Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери» км 0 – км 2 во Всеволожском районе Ленинградской области»

| №№ | Структура затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. в базе 2001 г. (без НДС) | Сметная стоимость, тыс. руб. в ценах 4 квартала 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего, в том числе: | 26 155,95 | 194 596,51 |
| 2 | СМР | 23 158,26 | 177 299,64 |
| 3 | Оборудование | 698,94 | 3 287,78 |
| 4 | Прочие | 2 298,75 | 14 009,09 |
| 5 | В том числе ПИР | 1 303,38 | 6 240,60 |
| 6 | Возвратные суммы | 18,06 | 115,21 |

- Строительно-монтажные работы по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери» км 0 – км 2 во Всеволожском районе Ленинградской области» выставить на проведение открытого аукциона.

- Стоимость строительно-монтажных работ по объекту и подрядная организация определяются по результатам конкурса.

| _________________ | Д.А. Овчарук |
| --- | --- |
| _________________ | О.А. Глазунов |
| _________________ _________________ | К.А. Костян Д.В. Клепиков |